## Slide 1: Druckluftleckagen
Ratgeber für mehr Energieeffizienz

## Slide 2: Agenda
Wissenswertes über Druckluft
Einsparpotential durch Leckage-Beseitigung
Häufigste Ursachen von Leckagen – Praxisbeispiele
Leckagen finden – Tipps aus der Praxis
Leckagemanagement
Druckluftleckagen vorbeugen
1
2
3
4
5
6

## Slide 3: Wissenswertes über Druckluft
Energieeinsparpotential von bis zu 50 % im Bereich Druckluft
Erhöhung des Betriebsdrucks um 1 bar benötigt ca. 6 – 8 % mehr Energie
Wirkungsgrad einer Druckluftanlage ohne Wärmerückgewinnung beträgt etwa 5% - 10 %
60 bis 85 % der Lebenszykluskosten einer Druckluftanlage sind Energiekosten (abhängig von Betriebsstunden und Stromtarif)
Einsparpotential bei Leckagen zwischen 20-30%
Quelle: dena
Notes: Energieeinsparpotential von bis zu 50 % im Bereich Druckluft
Erhöhung des Betriebsdrucks um 1 bar benötigt ca. 6 – 8 % mehr Energie
Wirkungsgrad einer Druckluftanlage ohne Wärmerückgewinnung beträgt etwa 5% - 10 %
60 bis 85 % der Lebenszykluskosten einer Druckluftanlage sind Energiekosten (abhängig von Betriebsstunden und Stromtarif)
Einsparpotential bei Leckagen zwischen 20-30%

## Slide 4: Einsparpotential durch Leckage-Beseitigung
Undichtigkeit Loch-Durchmesser [mm] | Ausströmende Luftmenge bei 7 bar [l/min] | Energiekosten* [€/a]
1 | 72 | 442
2 | 300 | 1.757
3 | 670 | 3.857
4 | 1.200 | 6.857
6 | 2.670 | 15.344
10 | 7.440 | 43.142
Rund 30 % der erzeugten Druckluft gehen durch Leckagen im System verloren.
Nicht hörbare Leckagen verursachen i.d.R. einen Verlust von 160 €/Jahr*.
* Für die Berechnung der Energiekosten wird ein Dreischichtbetrieb (8.760 Betriebsstunden/Jahr) und ein Strompreis von 0,15 €/kWh angesetzt.
Quelle: Mader
Notes: Rund 30 % der erzeugten Druckluft gehen durch Leckagen im System verloren. Deshalb ist eine Beseitigung der Druckluftleckagen eine der schnellsten und einfachsten Möglichkeiten die Druckluftkosten zu senken. Deshalb ist ein langfristig ausgerichtetes Leckagemanagement besonders wichtig. Nicht hörbare Leckagen verursachen ein Verlust von 15 l/min = 160 €/Jahr.

## Slide 5: Häufigste Ursachen von Leckagen
  Undichte Schraub- und Flanschverbindungen, Schläuche und Armaturen
  Korrodierte Leitungen
  Leckagen innerhalb des Kompressors
  Fehlerhafte Kondensatableiter
  Falsch installierte und defekte Trockner, Filter und Wartungseinheiten
Quelle: Mader
Notes: Leckagen lassen sich vermeiden. Und das am ehesten, wenn man weiß an welchen Stellen und aus welchem Grund sie entstehen. Am häufigsten sind Verbindungsstellen betroffen.
  Undichte Schraub- und Flanschverbindungen, Schläuche und Armaturen
  Korrodierte Leitungen
  Innere Leckagen im Kompressor
  Fehlerhafte Kondensatableiter
  Falsch installierte und defekte Trockner, Filter und Wartungseinheiten
Im Folgenden 6 Bilder mit Typischen Leckagestellen aus der Praxis (Bilder von Mader GmbH Co. KG)

## Slide 6: Praxisbeispiele - Ursachen von Leckagen
LECKAGE zwischen Y-Verteiler und Kupplung
3-fach-Verteiler und Kupplung undicht
Quelle: Mader

## Slide 7: Praxisbeispiele - Ursachen von Leckagen
LECKAGE zwischen Tülle und Schlauch
Kupplung an Blaspistole undicht, Verbindung zwischen Tülle und Schlauch
Quelle: Mader

## Slide 8: Praxisbeispiele - Ursachen von Leckagen
Verbindung zwischen Tülle und Schlauch undicht
Verschraubung am Stopfen bei T-Stück undicht.
Quelle: Mader

## Slide 9: Leckagen finden - Tipps für die erfolgreiche Suche
Druckluftleckagen akustisch orten:
  Im Durchmesser sind geringe Leckagen über ein Ultraschallmessgerät zu orten!
Systematisch vorgehen:
  Machen Sie sich einen Plan, in welcher Reihenfolge Sie die Druckluftleitungen prüfen wollen, um keine Leitung zu übersehen!
Gewusst wo und ob:
  Fragen Sie Ihre Kollegen, ob bereits in der Vergangenheit Leckagen festgestellt wurden und ob diese dokumentiert sind, ggf. sind bestimmte Stellen sehr anfällig für Leckagen!
Hilfsmittel erleichtern die Suche:
  Vergewissern Sie sich im Vorfeld, ob sie die geeigneten Hilfsmittel zur Suche nach Leckagen zur Verfügung haben, besorgen Sie sich ggf. benötigte Hilfsmittel von Kollegen und/oder Vorgesetzten
Notes: Druckluftleckagen akustisch orten:
  Bei größeren Leckagen entsteht durch den Austritt von Luft ein Zischen!
Gedämpfte Geräuschkulisse vereinfacht die Leckage-Ortung:
  Am besten bei Bertriebsstillstand, alternativ bei geringer Auslastung auf die Suche gehen!
Systematisch vorgehen:
  Machen Sie sich einen Plan, in welcher Reihenfolge Sie die Druckluftleitungen prüfen wollen, um keine Leitung zu übersehen!
Gewusst wo und ob:
  Fragen Sie Ihre Kollegen, ob bereits in der Vergangenheit Leckagen festgestellt wurden und ob diese dokumentiert sind, ggf. sind bestimmte Stellen sehr anfällig für Leckagen!
Hilfsmittel erleichtern die Suche:
  Vergewissern Sie sich im Vorfeld, ob sie die geeigneten Hilfsmittel zur Suche nach Leckagen zur Verfügung haben, besorgen Sie sich ggf. benötigte Hilfsmittel von Kollegen und/oder Vorgesetzten

## Slide 10: Leckage finden - Hilfsmittel für die erfolgreiche Suche
Ultraschallmessgerät
Druckluftleitungen werden mit Messgerät abgelaufen
Leckage wird akustisch über Kopfhörer oder visuell auf dem Display identifiziert
Leckage-Messgeräte geben Messwert in [dBµV] aus
Quelle: Mader
Notes: Empfohlen wird die Suche anhand eines
Ultraschallmessgerät
Druckluftleitungen werden mit Messgerät abgelaufen
Leckage wird akustisch über Kopfhörer oder visuell auf dem Display identifiziert
Einfache Geräte bewerten die Leckage mit einem Ampelsystem, komplexere Geräte geben Messwert in [dBµV] aus
POSITIV: für schwer erreichbare Leitungen geeignet, es werden keine Hilfsmittel, z. B. Hebebühne oder Leiter benötigt
HÜRDE: Erhöhte Kosten für Anschaffung eines Ultraschallmessgeräts mit Kosten zwischen 200€ und 2000€.

## Slide 11: Leckage-management
Schlauchmaterial nach Beanspruchung auswählen
Professionelle Schlauchschneider oder Schlauchschneidzange verwenden
Passende Dichtungsmaterialien für Verbindungselemente nutzen
Verbindungselemente auf ein Minimum reduzieren
Verbindungselemente auf Durchmesser der Leitung anpassen
Regelmäßige Wartung der Druckluftanlage
Leckageortungen regelmäßig durchführen
Energieeffizienz bei Neubau oder Erweiterung des Druckluftnetzes berücksichtigen
Erfassen und dokumentieren von Druckluftverbrauch und -erzeugung
Aufnahme der wirtschaftlichen Bewertung der georteten Leckagen
Umgang mit Leckagen
Notes: Folgende Punkte sollten beachtet werden, wenn Druckluft-Leckagen effektiv vorgebeugt werden soll.
Das Schlauchmaterial muss der Beanspruchung entsprechend ausgewählt werden.
Nutzen Sie einen professionellen Schlauchschneider oder eine Schlauchschneidzange.
Verwenden Sie bei den Verbindungselementen die passenden Dichtungsmaterialien.
Reduzieren Sie die Verbindungselemente auf ein Minimum.
Verwenden Sie Verbindungselemente die dem Durchmesser der Leitung entsprechen.
Regelmäßige Wartung der Druckluftanlage.
Regelmäßig durchgeführte Leckageortungen.
Die Energieeffizienz beim Neubau oder der Erweiterung eines Druckluftnetzes mit einplanen.
Erfassen und dokumentieren Sie Druckluftverbrauch und -erzeugung.
Aufnahme der wirtschaftlichen Bewertung der georteten Leckagen

## Slide 12: Leckagen melden
Leckagen beseitigen
Mit buntem Tape markieren. Ggf. mit Leckage-Etiketten versehen [Vordrucke zum Selbermachen sind in Erfolgsrezept Zip-Datei enthalten.]
Leckage melden an: [Hier können Sie die Kontaktdaten der zuständigen Person in Ihrer Firma mit Kontaktdaten eintragen.]
Notes: Ein auffälliges Tape in Neon-Farben erleichtert es die Leckagen schnell zu erkennen. Bringen Sie eine entsprechende Anzahl an Tape-Rollen direkt mit zur Schulung und lassen diese in den Werkshallen.
Vordrucke für die Etiketten zum Selberausdrucken auf einem Standard Office-Drucker sind in der Erfolgsrezept Zip-Datei enthalten.
Die Etiketten erleichtern es, die Stelle der Leckage genau zu identifizieren und schnell zu beseitigen.
Bestimmen Sie vor der Schulung eine für die Beseitigung der Leckagen zuständige Person und tragen Sie die Kontaktdaten an die entsprechende Stelle.

## Slide 13: Leckagemanagement – Vorgehen in 7 Schritten
Notes: 1. ERFASSEN:
Eine Druckluftverbrauchsmessung verschafft Klarheit und gibt Aufschluss darüber wie viel Druckluft „verloren“
geht (wie hoch ist die Fördermenge des Kompressors und wie viel Druckluft wird tatsächlich verbraucht?).
Moderne Messsonden können schnell und einfach bei laufender Produktion über Kugelhahn und
Anbohrschelle montiert werden.
2. FINDEN: Wo geht Druckluft verloren?
Mit Hilfe moderner Ultraschall-Ortungstechnik können Leckagen im laufenden Produktionsprozess in der
gesamte Druckluftkette (vom Kompressor bis zum kleinsten Druckluftverbraucher) ermittelt werden. Wird
die Ortung erstmals durchgeführt, empfiehlt sich die Beauftragung eines Experten. Er kennt die eingesetzte
Messtechnik genau und geht aufgrund seiner Erfahrung zielgerichteter auf die Suche als ein Neuling.
Das spart letztendlich Zeit und Geld.
3. DOKUMENTIEREN:
Um die Leckagen auch zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise zur Beseitigung, schnell wiederfinden
zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre, die Leckagen mit Hilfe von farbigen Aufklebern
zu kennzeichnen, fotografisch festzuhalten und die erfassten Werte handschriftlich zu dokumentieren.
Diese Methode findet man in der Praxis nur noch selten, da sie sehr zeitaufwendig und fehlerbehaftet ist.
Heute werden Druckluftleckagen digital erfasst. Mit speziellen Apps auf dem Smartphone können Leckagen
effizient und umfangreich dokumentiert werden.
4. ANALYSIEREN:
Die Messergebnisse werden ausgewertet und aufbereitet. Es werden Lösungsvorschläge erarbeitet und
u. a. nach wirtschaftlichen Aspekten bewertet. Die Leckagen werden nach wirtschaftlichen Verlusten
und nach aufwand der Reparatur priorisiert und repariert:
Leckage kann mit wenig Aufwand repariert werden.
Leckage kann nur bei Stillstand der Anlage repariert werden.
Materialien müssen bestellt werden.
Handschriftliche Methode: Die erfassten Werte werden in eine Excel-Tabelle übertragen und die Bilder
verlinkt.
Digitale Methode: Die mit der App erfassten Werte und Bilder werden in ein Portal übertragen. Hier
können die Leckagen ökonomisch und ökologisch ausgewertet und priorisiert werden.
5. ENTSCHEIDEN: Was wird umgesetzt?
Auf Basis der aufbereiteten Daten, der Lösungsvorschläge und dem damit verbundenen Einsparpotenzial
wird über die weiteren Schritte entschieden.
6. BESEITIGEN:
Alle bzw. die ausgewählten Leckagen werden fachgerecht beseitigt. Vorteil bei der Dokumentation mithilfe
von Leckage-Apps: die Höhe der eingesparten Druckluft ist sofort ersichtlich. Nach einer Unterweisung kann auch ein eigener Mitarbeiter Leckagen beseitigen.
7. ÜBERWACHEN:
Eine konstante Druckluftverbrauchsmessung und bei Bedarf regelmäßig durchgeführte
Leckagesuche, auch durch eigenes geschultes Personal und entsprechende Leckagesuchgeräte, sichern
nachhaltig das erzielte Ergebnis.

## Slide 14
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
[Ansprechperson und Kontaktdaten in Ihrem eigenen Unternehmen eintragen]